DCA-270 CPLD寄存器设计说明
修订记录：
版本	日期	修订原因
V1.0	16年6月18日	创建文档
V2.0	16年8月3日	因为硬件做了较大改动，因此CPLD程序也跟着做了较大改动。硬件规格需求可参见《ECU801控制器需求规格说明书》。

概述
DCA-270硬件架构采用我公司Cortex-A8核心板SWA3300 + 扩展底板实现。包含以下硬件功能：
1. CPU采用AM3354BZCZD80，主频最高800MHz。
2. 配置512MB DDR3 SDRAM，和1GB Nand Flash。
3. 系统设计有1路以太网，采用CPU自带百兆以太网MAC，外部扩展一片KSZ8041FTLI PHY芯片，支持10/100 BASE-T自适应以太网。以太网接口通过RJ45端子输出。
4. 系统设计了1路LVDS显示输出接口，输出CPU 24位RGB数字显示信号。显示信号通过DVI接口输出。
5. 系统设计了4路UART接口。其中第1路为系统调试串口，采用USB TYPE-A型接口。另外有1路RS232接口和2路RS232/RS485复用接口，这3路接口采用12位单层3.81mm间距凤凰端子输出。
6. 系统还设计了2路CAN总线接口。1路接口和上面的RS232/485接口一起通过12位单层3.81mm间距凤凰端子输出。另一路与音频接口一起通过5位单层3.81mm间距凤凰端子输出。
7. 系统设计了2路DI开入信号，以及2路DO开出信号。开入信号采用4位单层3.81mm间距凤凰端子输出，开出信号采用4位单层5.08mm间距凤凰端子输出。
8. 系统还内置了1路2G/3G/4G无线通讯接口（MINI PCIE接口模式，可选配4G模块），配合外接SIM卡可以支持TD-LTE、FDD-LTE等4G无线通讯功能（SIM卡采用标准大卡模式）。
9. 系统支持外接标准TF存储卡功能，可以用来扩展系统的存储，最大可支持32GB。
10. 系统带有标准3.5mm音频输出端子，并内置最大5W功放电路，可以通过外接有源或者无源音箱来输出音频功能。
11. 系统内置了一路RTC实时时钟，并配有RTC锂电池供电电路，在掉电状态下时间最大可保持15 ～ 20年。
12. 系统还设计扩展了一片EPM240T100C5N CPLD芯片，与CPU之间采用8位Local bus进行接口，并在内部设计了若干寄存器，用于扩展系统的其它硬件功能。这些硬件功能包括：
  1. 硬件看门狗。可通过软件编程操作看门狗的打开、关闭和喂狗操作。
  2. 蜂鸣器。可编程操作打开和关闭。
  3. 用户可编程LED指示灯。
  4. 开入/开出可编程GPIO。 可以操作系统设计的6路DIO输出，和读取6路DIO输入状态。
  5. 液晶屏及背光控制。
  6. 4×4矩阵式键盘。
  7. 4G模块上电启动控制。
  8. ESAM加密存储控制。
  9. 关于CPLD寄存器的详细描述请参见第3章节的内容。
13. 系统输入电源采用12V DC直流输入电源。并由内部DC/DC电源电路来生成系统所需的5V，3.3V等。
14. 系统电源内置了超级电容，可支持掉电保护功能，当外接12V DC直流电源失电后，内置的超级电容可保证系统仍然能够工作3 ～ 5秒时间以上，并且系统掉电检测电路会向CPU发送系统失电中断告警信号，通知用户在系统完全失电之前做好各种软件上的保存工作。同时，
    CPLD片内还设计超级电容充放电指示电路，可以指示超级电容的充放电状态。

系统指示灯说明
在DCA-270装置上设计了一组双排12个指示灯，指示灯定义描述见下表：
指示灯定义	指示灯说明	备注
POWER	系统电源指示灯，上电后常亮，表示系统上电正常。 / 当电源指示灯熄灭之后，因为系统内置了超级电容，还可以运行15秒钟的时间，用户可以及时进行系统备份工作。
RUN	用户可编程指示灯。当用户应用程序运行后，可以对指示灯进行编程，一般为1秒钟闪烁一次。
4G LED	该指示灯用于指示装置内部的4G无线模块的通讯状况。 / 无服务：输出0.1秒低 — 0.1秒高 — 0.1秒低 — 0.7秒高，2秒循环 / 注册网络：输出0.1秒低 — 1.9秒高，2秒循环 / 连接成功：常亮
LAN	以太网通讯状态指示灯。当网络链接时常亮，当网络收发数据时闪烁。
COM1_TXD/RXD	第1路串口数据收发指示灯，当有数据发送时闪烁，否则常灭。
COM2_TXD/RXD	第2路串口数据收发指示灯，当有数据发送时闪烁，否则常灭。
COM3_TXD/RXD	第3路串口数据收发指示灯，当有数据发送时闪烁，否则常灭。
LED_REV1	保留用户可编程指示灯，用作未来扩展使用。
CAN1_TXD/RXD	第1路CAN总线数据收发指示灯，当有数据发送时闪烁，否则常灭。
CAN2_TXD/RXD	第2路CAN总线数据收发指示灯，当有数据发送时闪烁，否则常灭。
LED_REV2/REV3	另外两路保留用户可编程指示灯，用作未来扩展使用。
LED_CHARGE	超级电容充电指示灯。充电时闪烁，充满电后常亮。
LED_DISCHARGE	超级电容放点指示灯。放电时闪烁，放完电后常灭。

（前面板指示灯定义说明）

CPLD硬件寄存器设计
DCA-270 CPLD的片内共设计了多个寄存器，这些寄存器均为8位寄存器。其基地址位于nGCS3段上。这些寄存器的功能描述见下表：
CPLD寄存器	寄存器说明	偏移地址
以下寄存器均位于nGCS3段上
WDG_CTRL	看门狗控制寄存器。可读写。	0x0
BUZZER_CTRL	蜂鸣器控制寄存器。可读写。	0x1
LED_CTRL	可编程LED指示灯控制寄存器。可读写。	0x2
DIO_IN_STATUS	DIO开入量状态寄存器，只读。	0x3
DIO_OUT_EN	DIO开出使能寄存器。可读写。	0x4
DIO_OUT_CTRL	DIO开出控制寄存器。可读写。	0x5
LCD_CTRL	LCD液晶屏背光及亮度控制寄存器。可读写。	0x6
4G_CTRL	4G模块控制寄存器。可读写。	0x7
ESAM_CTRL	ESAM控制寄存器。可读写。	0x8
AUDIO_CTRL	音频功放输出控制寄存器。可读写。	0x9

（CPLD寄存器说明）
下面的各个小节将具体描述每组寄存器的功能。
  1. WDG_CTRL寄存器描述
WDG_CTRL寄存器用于用户编程控制系统中设计的1路外部硬件看门狗。可以通过读写CPLD内部的寄存器来控制看门狗的打开、关闭，和喂狗工作。系统在默认情况下，看门狗是关闭的，如果想要使用看门狗，则必须在程序中通过控制WDG_CTRL寄存器来打开。当软件上将看门狗打开后，必须在1.6秒钟之内进行喂狗操作，否则看门狗将输出复位脉冲复位硬件系统。
寄存器地址	读写特性	上电初始值	备注
基地址 + 0x0	R/W	0x00	看门狗控制寄存器，8位寄存器。

（WDG_CTRL寄存器）
寄存器位地址	读写特性	说明
b[7:2]	——	保留未使用。
b[1]	R/W	看门狗喂狗位。当看门狗使能位置1时，必须在1.6秒钟之内对该位进行取反操作，否则看门狗将输出复位脉冲复位硬件系统。默认上电时该位为0。
b[0]	R/W	看门狗使能位。该位置1表示打开看门狗，置0表示关闭看门狗。默认上电时该位为0。

（WDG_CTRL寄存器位定义）

  1. BUZEER_CTRL寄存器描述
BUZZER_CTRL寄存器用于用户编程控制系统中设计的1路蜂鸣器。可以通过读写CPLD内部的寄存器来控制蜂鸣器的打开和关闭。当蜂鸣器被打开后，可以听到蜂鸣器的长鸣声。默认在硬件上电时，可以听到“嘀”的一声蜂鸣声，表示硬件启动正常。
寄存器地址	读写特性	上电初始值	备注
基地址 + 0x1	R/W	0x00	蜂鸣器控制寄存器，8位寄存器。

（BUZZER_CTRL寄存器）
寄存器位地址	读写特性	说明
b[7:1]	——	保留未使用。
b[0]	R/W	蜂鸣器使能位。该位置1表示打开蜂鸣器，此时可以听到“嘀”的长鸣声。置0表示关闭蜂鸣器，长鸣声消失。默认上电时该位为0。

（BUZEER_CTRL寄存器位定义）
  1. LED_CTRL寄存器描述
LED_CTRL寄存器可作为用户程序中的运行指示灯使用。默认系统上电时，该指示灯常亮，表示系统电源正常上电。用户可以通过读写LED_CTRL寄存器，使其按照一定的频率进行闪烁，表明用户软件处于正常运行状态。
寄存器地址	读写特性	上电初始值	备注
基地址 + 0x2	R/W	0x0	LED指示灯控制寄存器，8位寄存器。

（LED_CTRL寄存器）
寄存器位地址	读写特性	说明
b[7:4]	——	保留未使用。
b[3:1]	R/W	这3位对应装置面板上的指示灯LED_REV1 ～ LED_REV3。作为可编程指示灯用于用户未来扩展功能指示灯使用。
b[0]	R/W	该位对应装置面板上的RUN指示灯。置1表示点亮指示灯，置0表示关闭指示灯。默认上电时该位为0。

（LED_CTRL寄存器位定义）

  1. DIO_IN_STATUS状态寄存器描述
DIO_IN_STATUS状态寄存器用于读取板上的2路开入信号的状态。具体请见下表中的相关描述。
寄存器地址	读写特性	上电初始值	备注
基地址 + 0x3	R	0x0	初始状态值，8位寄存器。

（DIO_IN_STATUS寄存器）
寄存器位地址	读写特性	说明
b[7:4]	——	保留未使用。读出为0。
b[3]	R	SIM卡插入检测位。 / 0 – 未插SIM卡。 / 1 – SIM卡已插入。
b[2]	R	该位对应系统电源失电检测位。高电平表示电源正常，低电平表示电源失电。
b[1:0]	R	b[1:0]分别对应DIN0~DIN1这2路开入信号的状态。当外部开入端子导通，则对应位读取为1，外部开入端子断开，则对应位读取为0。 / 默认情况下，对应位读取为0。

（DIO_IN_STATUS寄存器位定义）
说明：
开入量的检测方法可以有两种：
- 查询模式。在应用程序中，可以定时对开入量的状态进行查询，以判断状态是否发生变化。这种模式也是最简单的检测方法。
- 中断模式。当开入量的任一位发生变化时，CPLD片内的状态机会检测到，同时记录下新的开入量状态，并向ARM CPU发送一个上升沿中断。CPLD片内逻辑设计开入量检测的时间分辨率默认为2ms。
- 具体采用哪种开入量检测方法，取决于用户对于使用上的要求。如果实践上没有实时性要求，则建议采用查询模式即可，否则建议采用中断模式。
  1. DIO_OUT_EN开出使能寄存器描述
DIO_OUT_EN控制寄存器用于控制使能开出信号。当用户需要操作开出寄存器控制继电器时，首先需要操作该寄存器使能，否则将无法操作开出寄存器。具体请见下表中的相关描述。
寄存器地址	读写特性	上电初始值	备注
基地址 + 0x4	R/W	0x0	初始状态值，8位寄存器。

（DIO_OUT_EN寄存器）
寄存器位地址	读写特性	说明
b[7:1]	——	保留未使用。读出为0。
b[0]	R/W	开出继电器使能位，置1表示使能开出，清0表示禁止开出。

（DIO_OUT_EN寄存器位定义）

  1. DIO_OUT_CTRL控制寄存器描述
DIO_OUT_CTRL控制寄存器用于控制板内的6路开出信号。用户可以通过编程来操作这6个开出信号的高低电平状态，并可读取开出量的状态值。具体请见下表中的相关描述。
寄存器地址	读写特性	上电初始值	备注
基地址 + 0x5	R/W	0x0	初始状态值，8位寄存器。

（DIO_OUT_CTRL寄存器）
寄存器位地址	读写特性	说明
b[7:2]	——	保留未使用。读出为0。
b[1:0]	R/W	b[1:0]分别对应DIO0~DIO1这2路开出信号。 / 对应位置1表示闭合对应开出的继电器。 / 对应位清0表示断开对应开出的继电器。

（DIO_OUT_CTRL寄存器位定义）
说明：
- 当用户需要操作开出继电器时，需要首先操作DIO_OUT_EN使能寄存器来打开使能，否则直接操作DIO_OUT_CTRL寄存器无效。
- 打开开出继电器的步骤：
  - 使能DIO_OUT_EN寄存器;
  - 将DIO_OUT_CTRL寄存器的对应位置1。
- 关闭开出继电器的步骤：
  - 将DIO_OUT_CTRL寄存器的对应位清0。
  - 关闭DIO_OUT_EN寄存器的使能。

  1. LCD_CTRL寄存器描述
LCD_CTRL寄存器用于控制LCD液晶屏的背光显示，和亮度调节。具体请见下表中的相关描述。
寄存器地址	读写特性	上电初始值	备注
基地址 + 0x6	R/W	0x07	液晶屏背光控制寄存器，8位寄存器。

（LCD_CTRL寄存器）
寄存器位地址	读写特性	说明
b[7:3]	——	保留未使用。
b[2]	R/W	该位用于控制开关液晶屏的背光。 / 0 – 关闭液晶屏背光输出电源。 / 1 – 打开液晶屏背光输出电源。 / 默认上电时该位为1。
b[1]	R/W	该位用于控制液晶屏的电源。 / 0 – 关闭液晶屏输出电源。 / 1 – 打开液晶屏输出电源。 / 默认上电时该位为1。
b[0]	R/W	该位用于控制开关LVDS显示输出。 / 0 – 关闭LVDS显示输出。 / 1 – 打开LVDS显示输出。 / 默认上电时该位为1。

（LCD_CTRL寄存器位定义）
  1. 4G_CTRL控制寄存器描述
4G_CTRL寄存器用于控制装置内的4G无线通讯模块。其寄存器描述具体请见下表中的相关描述。
寄存器地址	读写特性	上电初始值	备注
基地址 + 0x7	R/W	0x1	复位按钮的状态值，8位寄存器。

（4G_CTRL寄存器）
寄存器位地址	读写特性	说明
b[7:4]	——	保留未使用。读出为0。
b[1]	R/W	该位用于控制是否允许打开4G模块的休眠功能。 / 置1表示允许4G模块休眠，清0表示不允许休眠。默认上电为0。
b[0]	R/W	该位用于控制开关4G模块所需的3.8V电源。 / 置1表示打开电源，清0表示关闭电源。默认上电为1。

（4G_CTRL寄存器位定义）
说明：
- 4G模块在打开时需要按照以下步骤进行操作：
  - 打开4G模块电源（将4G_CTRL寄存器的第0位置1）。
  - DCA-270设备只有一个SIM卡槽，因此CPLD没有设计SIM卡切换寄存器。
  - 初始化4G模块，并开始通讯。
  1. ESAM_CTRL控制寄存器描述
ESAM_CTRL用于控制对装置的ESAM加密存储芯片进行读写操作。具体请见下表中的相关描述。
寄存器地址	读写特性	上电初始值	备注
基地址 + 0x8	R/W	0x0	初始状态值，8位寄存器。

（ESAM_CTRL寄存器）
寄存器位地址	读写特性	说明
b[7:4]	——	保留未使用。读出为0。
b[3]	R/W	ESAM芯片IO数据读写位。将该位清0，将使ESAM IO数据线拉低。 / 将该位置1，将使ESAM数据线进入数据通讯状态。一般在ESAM冷启动、停活过程中操作该位。
b[2]	R/W	ESAM芯片通讯时钟输出使能位。 / 置1表示允许ESAM通讯时钟输出，清0表示禁止ESAM通讯时钟输出。 / 默认上电为0。
b[1]	R/W	ESAM芯片复位位。 / 清0表示对ESAM芯片进行复位，置1表示停止复位。 / 默认上电为0。
b[0]	R/W	ESAM芯片供电电源使能位。 / 置1打开ESAM供电电源。清0关闭ESAM电源。 / 默认上电为0。

（ESAM_CTRL寄存器位定义）
说明：
- DCA-270装置内有一片ESAM加密存储芯片，采用一线I/O的方式与ARM CPU进行通讯。通讯协议满足ISO/IEC7816协议标准。
- 本设计实际上采用的是通过UART串口与ESAM芯片进行通讯，由于ESAM芯片只有一根用于通讯的I/O管脚，通讯方式相当于RS485半双工模式。切换收发方向当前直接由CPLD片内逻辑来自动控制，而不需要软件切换。但是在ESAM冷启动、停活等过程中，需要操作ESAM_CTRL寄存器的b[3]位，将其清0，来使得ESAM的IO数据线置为低电平状态。
- 与ESAM芯片通讯的UART串口（在DCA-270产品中，目前使用的是ARM CPU的第5路串口）需要按照以下参数进行初始化：
  - 波特率：9600
  - 8位数据位，2位停止位，偶校验。
- 与ESAM在首次通讯时需要对其进行“冷复位”（也叫激活），步骤如下：
  - 将ESAM芯片的复位拉低（ESAM_CTRL寄存器的b[1]位清0）;
  - 给ESAM芯片加电（ESAM_CTRL寄存器的b[0]位置1）;
  - 给ESAM芯片施加时钟信号3.5712MHz（ESAM_CTRL寄存器的b[2]位置1）;
  - 延时200个时钟周期后，将ESAM通讯I/O口拉高（ESAM_CTRL寄存器的b[3]位置1）;
  - 再延时200个时钟周期，将复位脚拉高（ESAM_CTRL寄存器的b[1]位置1）。然后等待ESAM芯片的应答。
  - 在复位脚为高电平的情况下，如果在等待了40000个时钟周期仍未收到应答，则需要将复位脚拉低，同时进入到“停活”流程将系统停活。
- ESAM芯片的“停活”步骤如下：
  - ESAM芯片复位被拉低（ESAM_CTRL寄存器的b[1]位清0）;
  - ESAM芯片时钟被拉低（ESAM_CTRL寄存器的b[2]位清0）;
  - ESAM芯片I/O通讯管脚被拉低（ESAM_CTRL寄存器的b[3]位清0）;
  - ESAM芯片的电源被停活（ESAM_CTRL寄存器的b[0]位清0）。
- 关于ESAM芯片的详细操作说明可参见《ESAM安全芯片使用手册2.0.1.pdf》。
  1. AUDIO_CTRL音频功放控制输出寄存器描述
AUDIO_CTRL音频功放控制输出寄存器用于控制DCA-270装置上的一路音频功放输出电路。当需要功放输出时，可以将其打开，否则可将其关闭以节省装置运行功耗。
寄存器地址	读写特性	上电初始值	备注
基地址 + 0x9	R/W	0x1	初始状态值，8位寄存器。

（AUDIO_CTRL寄存器）
寄存器位地址	读写特性	说明
b[7:1]	——	保留未使用。
b[0]	R/W	该位置1使能音频功放输出，清0则关闭音频功放输出。 / 默认上电时为1。

（AUDIO_CTRL寄存器位定义）

CPU中断信号说明
在CPLD设计中，一共设计了1路中断输出，和CPU的外接中断之间的对应关系为：
中断	中断源	CPU对应管脚	备注说明
1	开入状态变位中断	GPIO3_18	上升沿有效。 / 当外部开入量的任一位发生变化时，产生中断。驱动程序设计时，在中断处理函数中读取DIO_IN_STATUS状态寄存器的值。

说明：
因为开入状态一共有2个DI，和1个电源失电状态告警。这几个开入状态只要有任何一个发生变化时，就会产生中断。当中断产生时，有可能只是其中一位发生了变化，但也有可能是其中的多位都发生了变化。为了能够准确的区分这种变化状态，驱动程序设计时，需要按照以下方法进行：
1. 在驱动初始化的函数中，先读取一次DIO_IN_STATUS状态寄存器的值，保存至一个全局变量中，作为开入量上电时的初始值进行保存。
2. 注册中断处理函数，上升沿触发中断。
3. 当中断产生时，在中断处理函数中，再次读取DIO_IN_STATUS状态寄存器的值，并将当前值与上电初始值进行按位模式逐次对比，判别变位是一个还是多个。
4. 判断完成后，用当前值替换掉上电初始值，作为新的初始值。
5. 向用户层发送异步通知，告知状态已经发生变化。
软件编程说明
（暂略）